## Slide 1
PROJECT REVIEW · INDUSTRIAL ALARM FLOOD MITIGATION
用户故事与验收测试用例
工业报警洪水治理系统
基于 TEP 过程数据，覆盖报警生成、压缩、源头定位与可视化看板全链路
小组成员：吕子豪，郑子唯，滕艺斐，吴焕石，张泽旺，李明轩
2026.09
Notes: 各位老师同学好，今天汇报的项目是工业报警洪水治理系统。
本次汇报聚焦在用户故事梳理与验收测试用例设计这一块。
整个系统基于 TEP 过程数据，从报警生成、压缩、源头定位一直到可视化看板。
下面先从系统功能整体讲起。

## Slide 2
01 · SYSTEM FUNCTIONS
功能流水线
01
报警日志生成
按测量点上下限判越限，生成报警记录，并注入抖动报警与重复报警
02
报警压缩
把短时间内大量产生的报警，合并成数量很少的报警组
03
源头定位
指出每组报警最可能从哪个测量点开始，给出排序前三的候选
04
可视化看板
把前三步结果做成网页，支持现场演示
前三项串成一条数据处理流水线，第四项是这条流水线的展示层。功能 2 与功能 3 是项目主体，功能 1 的作用是让它们有数据可跑。
Notes: 系统一共四项功能，按数据处理顺序排列。
前三个是流水线：报警日志生成负责造数据，报警压缩把洪水式报警合并成组，源头定位给出每组的根因 Top-3。
第四个可视化看板是展示层，不参与核心算法。
需要强调的是，功能 2 和功能 3 才是整个项目的主体，功能 1 只是为了让它们有数据可跑。

## Slide 3
TYPICAL STORY 01 · US-05
用户故事1：把洪水式报警合并成几十个有意义的组
干系人：控制室操作员
作为一名控制室操作员，
我想要系统把短时间内涌出来的一大堆报警，合并成数量很少的报警组，
原因是一台装置出问题的时候报警是一屏一屏刷的，靠我自己从上千条里挑出关键的那几条根本来不及，我希望打开就能看到几十个有意义的组。
核心诉求：压缩率要够，且不能把不相关的报警硬合并在一起
Notes: 第一个典型故事是 US-05 报警分组，干系人是控制室操作员。
操作员的痛点很具体：装置一出问题，报警一屏一屏刷，上千条报警根本看不过来。
他希望系统自动把这些报警合并成几十个有意义的组，打开就能看到重点。
这个故事的关键不只是"压得够狠"，还要保证分组有意义——不能把时间上不相关的报警硬凑到一起。

## Slide 4
US-05 · ACCEPTANCE TEST CASES
测试用例：用户故事1
用例编号 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
TC-05-1 | 准备一段含 1200 条报警的记录 | 输入系统执行报警分组，统计输出的报警组数量 | 报警组数量不超过 120 个，即不超过原始报警条数的 10%
TC-05-2 | 使用 TC-05-1 的输出结果 | 统计每个报警组包含的报警条数并求和 | 每组均显示所含报警条数，各组条数之和等于原始报警总条数
TC-05-3 | 准备一段仅含 5 条报警的记录 | 输入系统执行报警分组 | 输出不超过 5 个报警组，不会把时间上相隔较远的报警强行合并
TC-05-4 | 使用与 TC-05-1 相同的输入 | 连续运行两次，保存两次的分组结果，逐组比对 | 两次的分组结果完全一致
。
Notes: US-05 一共四条验收用例。
TC-05-1 测压缩率：1200 条报警压到不超过 120 组，也就是 10% 以内。
TC-05-2 测完整性：各组条数加起来必须等于原始总数，不能丢报警。
TC-05-3 测小样本边界：只有 5 条报警时不能硬合并。
TC-05-4 测可重复性：同样输入跑两次结果必须完全一致。
重点是：压缩率好做，稳定性难做，所以三条用例都在测边界。

## Slide 5
TYPICAL STORY 02 · US-08
用户故事2：拿到报警组先查哪里
干系人：控制室操作员
作为一名控制室操作员，
我想要系统对每一组报警，给出最可能是问题起点的几个测点并排好序，
原因是我拿到一组报警之后最想知道的是先去查哪里，有了排序我就能从第一个开始排查，不用把整组测点挨个翻一遍。
核心诉求：给出 Top-3 候选，且排序要可量化验证
Notes: 第二个典型故事是 US-08 问题起点排序，干系人同样是控制室操作员。
操作员拿到一组报警之后，最想知道的不是"有哪些报警"，而是"先去哪里查"。
他希望系统给出最可能的几个根因测点并排好序，从第一个开始查就行，不用挨个翻。
这个故事的关键是排序结果必须可量化——测试数据里故障注入位置是已知的，命中率数得出来。

## Slide 6
US-08 · ACCEPTANCE TEST CASES
测试用例：用户故事2——保证报警精度
用例编号 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
TC-08-1 | 已完成一次报警分组 | 查看任一报警组的排序输出 | 输出不超过三个候选测量点，按可能性由高到低排列
TC-08-2 | 测试数据中已知 20 种故障，每种故障的注入位置明确 | 对每一种故障运行一次排序，核对首位候选与注入位置是否一致 | 首位命中不少于 10 种，命中率不低于 50%
TC-08-3 | 使用 TC-08-2 的 20 次运行结果 | 核对前三位候选中是否包含真实的故障注入位置 | 前三位命中不少于 16 种，命中率不低于 80%
TC-08-4 | 某个报警组仅涉及一个测量点 | 查看该报警组的排序输出 | 输出仅一个候选，不补足至三个
Notes: US-08 也是四条用例。
TC-08-1 测输出格式：每组最多三个候选，按可能性排序。
TC-08-2 和 TC-08-3 是核心量化指标：20 种已知故障，首位命中率不低于 50%，前三位命中率不低于 80%。
TC-08-4 测边界：只有一个测点时不要硬凑三个。
这个故事的用例全部可量化，因为测试数据里故障注入位置是已知的，不用靠人主观判断好坏。